système d'appel Calsys IP

# Description du matériel :

## Terminal Calsys

Boîtier blanc

Display tactile 3,5”

LED rouge de tranquillisation

Témoin sonore de signalisation

Connecteur connexion réseau CAT6

Bornier à 3 contacts connexion BUS-DATA

Bornier à 4 contacts pour poires d'appel, bouton-poussoir ou tirettes d'appel avec contact normalement fermé ou normalement ouvert.

Extensions pour LED .

lecteur de carte NFC

Solid state Relais pour contrôle de gâches de porte ou autre

Module Voice (optionnel) ou Intégration Voice par téléphone

Connexion WIFI (optionnel)

Connexions pour poires d’appels sans fil (optionnel)

Alimentation :

- 12v / 24v

- POE ou par BUS-DATA

Dimensions :

- hauteur : 110 mm

- largeur : 160 mm

- profondeur :: 30 mm(encastré) / (apparent) : 50 mm

## Plaque nominative Calname :

Plaque Nominative affichant ne n° de chambre / appartement et le(s) nom(s) du résident(s)

LED 3 couleurs programmables: affichant des événements sélectionnés..

Dimensions :

- hauteur :100 mm

- largeur : 160 mm

- profondeur : 28 mm

## SERVEUR D’Alarme CALSYS:

Serveur d’Alarmes :

centralisation et surveillance de tous les alarmes (appels infermières, alarme incendie, alarmes techniques,…):

- système d’appel,

- contactes portes

- I/O – BUS

- RS232r

- …..

Distribution des alarmes vers la juste personne au bon moment

- Calsys DATACHECK App (Androïd)

- Phone/GSM/Dect/WifiPhone

- Sms

- Bieper

- ….

Serveur des appels CALSYS:

Gestions système d’appel

Logging appels – historique / statistiques des appels

Entrée / sortie du personnel

Raison d’appel, plan de soins, biométrie, services, les soins et produits administrés

Gestion Personnel

Gestion résidents

Définition du type de terminal d’appel (chambre, couloir, local infirmier,…)

Recherche d’un membre du personnel

Envoi d'un message vers un membre du personnel à partir du PC

Couplage ave les systèmes DECT / GMS / Téléphonie par une interface TCP/IP, USB ou RS232.

Intégration systèmes de gestions ODOO, Home +/Care+, Cerussa, Care Solutions,….

Intégration avec IP téléphonie pour support des fonctions voix (phonie) entre le patient et le

personnel soignant.

Calsys DATACHECK App for Android®

Calsys client for Android phone

Serveur DATACHECK pour gestion des coins

Acceptation des appels infermières.

Régistration Entrée / Sortie infermières par téléphone / NFC

Régistration raison d’appels, plan de soins, ….

Intégration avec systèmes de gestions ODOO, Home +/Care+, Cerussa, Care Solutions,….